«ГЕЛЛА-ТЕЛЕКОМ» - телефонные аппараты и оборудование

тел. (095) 236-6228,   www.hella.ru,   mailto: info@hella.ru

Инструкции по эксплуатации телефонных аппаратов «Unitel City»

АРХАНГЕЛЬСК

Переключение импульс-тон
Постоянное переключение осуществляется переключателем “PULSE/TONE” на задней стенке аппарата. После переключения обязательно положите трубку.

Повтор номера 
Снимите трубку, дождитесь сигнала и нажмите кнопку “REDIAL”. Автоматически будет повторен последний набранный номер.

Функция “FLASH” 
При помощи кнопки “FLASH” Вы можете сбросить линию и вновь соединиться с ней. Эта функция используется также при работе с мини-АТС. Длительность (если регулировка имеется) меняется на днище аппарата.

Память
Вы можете занести в память аппарата 14 номеров, 4 из которых вызываются нажатием одной кнопки, а 10 - нажатием двух кнопок.

Занесение в память четырёх номеров "прямого" набора: 
1.Снимите трубку. 
2.Нажмите кнопку "SET"(на некоторых моделях - SET) 
3.Нажмите кнопку ячейки памяти, куда будет занесён номер - одну из кнопок М1-М4. 
4.Наберите запоминаемый номер. 
5.Нажмите кнопку "SET"(на некоторых моделях - SET). 
6.Опустите трубку.

Извлечение из памяти четырёх номеров "прямого" набора: 
1.Снимите трубку. 
2.Нажмите кнопку ячейки памяти, куда был занесён требуемый номер (кнопки М1-М4).

Занесение в память десяти номеров, вызываемых нажатием двух кнопок: 
1. Снимите трубку
2. Нажмите кнопку "PROG" (на некоторых моделях - SET)
3. Нажмите кнопку "AUTO"
4. Нажмите кнопку ячейки памяти, в которую будет занесён номер - одну из кнопок наборника (0-9)
5. Наберите требуемый номер
6. Нажмите кнопку "PROG" (на некоторых моделях - SET)
7. Опустите трубку

Набор десяти номеров из памяти: 
1.Снимите трубку. 
2.Нажмите кнопку "AUTO". 
3.Нажмите кнопку ячейки памяти, в которую был занесён номер - одну из кнопок наборника (0-9).

Пауза 
Вы можете ввести паузу длительностью 2 сек. при наборе номера или при занесении номера в память. Для этого в необходимый Вам момент нажмите кнопку "PAUSE".

Отключение микрофона 
Осуществляется во время разговора нажатием и удер- жанием кнопки "MUTE".

Регулировка звонка. 
Если Ваш аппарат снабжён функцией электронной регулировки громкости и тональности звонка:
1. При снятой трубке (в некоторых аппаратах - при опущенной) нажмите кнопку "PROG"(SET).
2. Нажмите кнопку "Решётка". 
3. Кнопками 0-9 выберите нужные Вам громкость и тональность звонка.