«ГЕЛЛА-ТЕЛЕКОМ» - телефонные аппараты и оборудование

тел. (095) 236-6228,   www.hella.ru,   mailto: info@hella.ru

Инструкции по эксплуатации телефонных аппаратов «Unitel City»

БЕЛГОРОД

ВНИМАНИЕ! Обязательно вставьте в аппарат элементы питания типа ААА (по 1,5 В). Без них нормальная работа дисплея, памяти и спикерфона не гарантируется.

Переключение импульс/тон
Осуществляется переключателем “TONE/PULSE” на правой стенке. После переключения обязательно положите трубку. Если Ваш аппарат снабжён кнопкой Р-Т, Вы можете во время разговора переключаться с импульсного на тональный режим. 

Спикер - фон
Вы можете набирать номер и вести разговор, не поднимая трубки. Для этого нажмите кнопку “SP-PHONE”. Громкость динамика регулируется скользящим рычагом на правой стенке аппарата.

Часы, календарь, будильник, таймер 

Установка часов и календаря:
1. Нажмите кнопку “STORE”. 
2. Нажмите кнопку “СLOCK”.
3. Введите месяц, дату, режим “АМ/РМ”, часы, минуты. Для ввода режима АМ или РМ используйте кнопки “звёздочка” и “решётка” - * и #.
4. Нажмите кнопку “STORE”. 

Установка будильника:
1. Нажмите кнопку “STORE”.
2. Нажмите кнопку “ALARM”.
3. Установите режим “АМ” или “РМ”, час, минуту включения. РМ и АМ устанавливаются кнопками “звёздочка” и “решётка” - * и #.
4. Нажмите кнопку “STORE”.
Сигнал будильника звучит 60 сек., затем выключается. Чтобы прервать его, нажмите кнопку “ALARM”.

Для отображения времени текущего разговора нажмите кнопку “TIMER”. Для остановки отсчёта ещё раз нажмите её. При нажатии кнопки “СLOCK” дисплей вернётся к отображению реального времени.

Повтор последнего номера
1. Снимите трубку или нажмите кнопку “SP-PHONE”, дождитесь гудка.
2. Нажмите кнопку “REDIAL” - последний набранный номер будет повторен автоматически. 

Память на 30 номеров

Запись четырёх номеров, вызываемых нажатием одной кнопки:
1. Нажмите кнопку “STORE”. 
2. Нажмите кнопку ячейки, куда будет занесён номер - одну из кнопок - М1/М2/М3/М4.
3. Наберите требуемый номер.
4. Нажмите кнопку “STORE”. 

Запись двадцати шести номеров, вызываемых нажатием трёх кнопок:
1. Нажмите кнопку “STORE”. 
2. Кнопками наборника нажмите номер ячейки, куда будет занесён номер - от 05 до 30.
3. Наберите требуемый номер.
4. Нажмите кнопку “STORE”. 

Извлечение четырёх номеров, вызываемых нажатием одной кнопки:
1. Снять трубку или нажать кнопку “SP-PHONE”, дождаться гудка.
2. Нажать одну из кнопок - М1/М2/М3/М4 - ту, куда Вы занесли требуемый номер. Номер начнёт набираться. 

Извлечение двадцати шести номеров: 
1. Снять трубку или нажать кнопку “SP-PHONE”, дождаться гудка.
2. Нажать кнопку “MEMORY”.
3. Нажать номер ячейки, в которую был занесён номер - от 05 до 30.

Автодозвон
Наберите требуемый номер, нажмите кнопку “REDIAL”. Через 30 сек. включится спикерфон и будет набран номер; если же линия будет занята, спикерфон выключится и через 30 сек. снова включится для набора номера.

Ошибки при программировании
Если в процессе какой-либо операции будет нажата не та кнопка, на дисплее появится надпись “ERROR”. Вы должны начать процесс снова.

Функция “FLASH”
Для сброса линии и повторного с ней соединения нажмите “FLASH”. Эта кнопка также используется при работе с мини-АТС.

Пауза

При наборе номера и занесении его в память вы можете вставлять паузу длительностью 3,6 сек.(например, при междугороднем звонке). Для этого нажмите кнопку “PAUSE”.

Клавиша "HOLD"- удержание линии
Во время разговора Вы можете положить трубку, не разъединяясь с абонентом (например, если Вам надо позвать кого-либо к аппарату). Для этого нажмите кнопку "HOLD" и положите трубку. Если Вы говорили по спикерфону, нажмите кнопку "HOLD". В обоих случаях будет звучать музыка. Для продолжения разговора просто снимите трубку или нажмите кнопку спикерфона. 

Настольно-настенное исполнение
Ваш телефонный аппарат может монтироваться на стене, для чего в комплект включено специальное съёмное крепление. 

Отключение звонка
Осуществляется переключателем “RINGER” на тыльной стороне аппарата. “ON”- включен, ”OFF“- выключен.