«ГЕЛЛА-ТЕЛЕКОМ» - телефонные аппараты и оборудование

тел. (095) 236-6228,   www.hella.ru,   mailto: info@hella.ru

Инструкции по эксплуатации телефонных аппаратов «Unitel City»

ИСТРА

Переключение импульс-тон 
Постоянное переключение осуществляется переключателем “P/T” на правой стенке аппарата. После переключения обязательно положите трубку. Временное переключение в тональный режим - кнопка "звёздочка". 

Спикерфон
Вы можете набирать номер, заносить номера в память и вести разговор, не поднимая трубку. Для этого надо нажать кнопку “SPEAKER”. Громкость динамика изменяется круглым регулятором "VOLUME". 

ВНИМАНИЕ! Для нормальной работы спикерфона необходимо сначала поднять и опустить трубку. После этого в течении продолжительного времени спикерфон будет функционировать. Если Вы долго не пользовались аппаратом и при нажатии кнопки спикерфон не включается, снова поднимите и опустите трубку.

Повтор номера
Снимите трубку или нажмите кнопку “SPEAKER”, дождитесь сигнала и нажмите кнопку “REDIAL”. Автоматически будет повторен последний набранный номер.

Функция “FLASH”
При помощи кнопки “FLASH” Вы можете сбросить линию и вновь соединиться с ней. Эта функция используется также при работе с мини-АТС. 

Клавиша "HOLD"- удержание линии
Во время разговора Вы можете положить трубку, не разъединяясь с абонентом (например, если Вам надо позвать кого-либо к аппарату). Для этого нажмите кнопку "HOLD" и положите трубку. Если Вы говорили по спикерфону, нажмите кнопку "HOLD". В обоих случаях будет звучать музыка. Для продолжения разговора просто снимите трубку или нажмите кнопку спикерфона. 

Память на 13 номеров 
Вы можете занести в память аппарата 13 номеров.

Занесение в память:
1. Снять трубку или нажать кнопку “SPEAKER”. 
2. Нажать кнопку “STORE”.
3. Набрать запоминаемый номер.
4. Нажать кнопку “STORE” .
5. Нажать кнопку ячейки, куда будет занесён номер - одну из десяти кнопок “М1-М10”, либо одну из трёх кнопок, находящихся над кнопками М1-М10.
6. Положить трубку или нажать кнопку “SPEAKER”. 

Извлечение из памяти: 
1. Снять трубку или нажать кнопку “SPEAKER”.
2. Нажать кнопку ячейки памяти, куда был занесён требуемый номер- М1-М10 или три кнопки над ними.

Пауза
При наборе номера, а также при занесении номеров в память Вы можете вносить паузу длительностью 3,6 сек. Для этого
в нужный момент нажмите кнопку "PAUSE".

Отключение звонка
Осуществляется переключателем “RINGER” на тыльной стороне аппарата. “ON”- включен, ”OFF“- выключен. 
пониженная.

Регулировка громкости в трубке (опция)
Если Ваш аппарат снабжён этой функцией, громкость регулируется рычажком "RECEIVER" на левой стенке аппарата.