«ГЕЛЛА-ТЕЛЕКОМ» - телефонные аппараты и оборудование

тел. (095) 236-6228,   www.hella.ru,   mailto: info@hella.ru

Инструкции по эксплуатации телефонных аппаратов «Unitel City»

КАЛУГА

Переключение импульс-тон 
Постоянное переключение осуществляется переключателем “PULSE/TONE” на правой боковой стороне аппарата. После переключения обязательно положите трубку.  Вы также можете во время разговора кратковременно переключаться с импульсного на тональный набор. Для этого нажмите кнопку “звёздочка”. После того, как Вы опустите трубку, способ набора автоматически переключится в импульсный режим.

Спикерфон
Вы можете набирать номер и вести разговор, не поднимая трубку. Для этого надо нажать кнопку “SP-PHONE”. Громкость динамика регулируется скользящим рычагом на правой боковой стороне аппарата.

Повтор номера
Снимите трубку или нажмите кнопку “SP-PHONE”, дождитесь сигнала и нажмите кнопку “REDIAL”. Автоматически будет повторен последний набранный номер.

Память на 13 номеров
Вы можете занести в память аппарата 13 номеров, 3 из которых будут вызываться нажатием одной кнопки, а 10 - двух кнопок.

Запись трёх “быстрых” номеров в память:
1. Снять трубку или нажать кнопку “SP-PHONE”. 
2. Нажать кнопку “STORE”.
3. Набрать запоминаемый номер.
4. Нажать кнопку “STORE” .
5. Нажать кнопку ячейки, куда будет занесён номер - одну из кнопок “М1,М2,М3”.
6. Положить трубку или нажать кнопку “SP-PHONE”.
 
Вызов “быстрого” номера из памяти:
1. Снять трубку или нажать кнопку “SP-PHONE”, дождаться гудка.
2. Нажать кнопку ячейки памяти, куда был занесён требуемый номер - кнопки “М1,М2,М3”.

Запись десяти номеров в память:
1. Снять трубку или нажать кнопку “SP-PHONE”. 
2. Нажать кнопку “STORE”.
3. Набрать запоминаемый номер.
4. Нажать кнопку “STORE” .
5. Нажать кнопку ячейки, куда будет занесён номер - одну из цифровых кнопок (от 0 до 9).
6. Положить трубку или нажать кнопку “SP-PHONE”.  

Вызов десяти номеров из памяти:
1. Снять трубку или нажать кнопку “SP-PHONE”, дождаться гудка.
2. Нажать кнопку “AUTO”. 
3. Нажать кнопку ячейки памяти, куда был занесён требуемый номер - одну из цифровых кнопок (0-9).

Пауза 
В запоминаемые номера, а также при наборе номера Вы можете ввести паузу 3,6 сек., для чего нажмите кнопку “PAUSE”.

Функция “FLASH” 
При помощи кнопки “FLASH” Вы можете сбросить линию и вновь соединиться с ней. Эта функция используется также при работе с мини-АТС.

Отключение звонка 
Звонок отключается рычагом “RINGER” на тыльной стороне аппарата. ”ON“-включен, “ OFF”-выключен.

Настольно-настенное исполнение 
Ваш телефонный аппарат может монтироваться на стене, для чего в комплект включено съёмное крепление.