«ГЕЛЛА-ТЕЛЕКОМ» - телефонные аппараты и оборудование

тел. (095) 236-6228,   www.hella.ru,   mailto: info@hella.ru

Инструкции по эксплуатации телефонных аппаратов «Unitel City»

КАМЫШИН

Общие положения
Мультифункциональная компьютерная мышь предназначена для оптимизации одновременной работы с компьютером и телефоном. Специальных требований к подключению и компьютерному обеспечению нет.  Телефонная вилка подключается к телефонной розетке (разъём "Jack"), а компьютерный разъём - в соответствующее гнездо компьютера.

Индикация вызова и рабочего состояния
При поступлении звонка под большой полупрозрачной  кнопкой с изображением трубки загорается красный 
светодиод. При работе аппарата и при включении функции  HOLD загорается зелёный светодиод.

Спикерфон и наушники с микрофоном
В данном аппарате осуществлены два способа работы с телефоном: спикерфон и наушники с микрофоном. При первом способе задействованы микрофон и динамик, встроенные в корпус мыши. Для помещений с умеренным уровнем шума этого вполне достаточно. Если Вы хотите улучшить качество связи, либо сделать разговор конфиденциальным, подключите наушники с микрофоном. (гнездо на правой боковой стороне корпуса). В этом случае громкая связь отключается.

Для набора номера и ответа на вызов: нажмите большую полупрозрачную кнопку с изображением трубки или кнопку 
"SP-PHONE". Для окончания разговора нажмите ту же кнопку.

Повтор номера
Нажмите большую полупрозрачную кнопку с изображением трубки или кнопку "SP-PHONE", дождитесь 
сигнала и нажмите кнопку “REDIAL”. Автоматически будет повторен последний набранный номер.

Память на 3 номера
Занесение номеров в ячейки М1,М2,М3:
1. Нажмите большую полупрозрачную кнопку с изображением трубки или кнопку "SP-PHONE", дождитесь гудка.
2. Нажмите кнопку "STORE".
3. Наберите требуемый номер.
4. Нажмите кнопку "STORE".
5. Нажмите одну из кнопок М1,М2,М3.
6. Нажмите большую полупрозрачную кнопку с изображением трубки или кнопку "SP-PHONE".

Набор из памяти:
1. Нажмите большую полупрозрачную кнопку с изображением трубки или кнопку "SP-PHONE", дождитесь гудка.
2. Нажмите кнопку ячейки, куда был занесён требуемый номер - М1,М2,М3.

Функция HOLD
ВНИМАНИЕ! Эта функция осуществима только при соединении с линией кнопкой "SP-PHONE". Если во время разговора Вы хотите перейти к  параллельнному аппарату, нажмите кнопку "HOLD"  (зазвучит мелодия), и нажмите "SP-PHONE". Теперь Вы 
можете перейти к другому аппарату. После окончания  разговора обязательно нажмите кнопку "SP-PHONE" на первом аппарате, иначе Ваша линия будет постоянно занята. Если Вам нужно вернуться к мыши, просто положите трубку на втором аппарате и продолжайте разговор при  помощи мыши.

Функция FLASH
Кнопка "FLASH" используется для разрыва и повторного  соединения с линией, а также при работе с мини-АТС.