«ГЕЛЛА-ТЕЛЕКОМ» - телефонные аппараты и оборудование

тел. (095) 236-6228,   www.hella.ru,   mailto: info@hella.ru

Инструкции по эксплуатации телефонных аппаратов «Unitel City»

КРАСНОДАР

Переключение импульс-тон
Осуществляется переключателем “PULSE/TONE”  на задней стенке аппарата. После переключения обязательно положите трубку. Некоторые аппараты как опцией снабжены функцией переключения с импульсного набора на тональный во время разговора. Для этого нажмите кнопку "звёздочка". После окончания разговора способ набора автоматически переключится на первоначальный.

Спикерфон
Вы можете набирать номер, заносить номера в память и вести разговор, не поднимая трубки. Для этого нажмите кнопку "SPEAKERPHONE" (на некоторых аппаратах выполнена как кнопка с изображением громкоговорителя). Громкость динамика регулируется скользящим рычагом на правой стороне аппарата.

Повтор номера
Снимите трубку или нажмите кнопку "SPEAKERPHONE", дождитесь сигнала и нажмите кнопку “REDIAL”. Автоматически будет повторен последний набранный номер.

Память на 13 номеров
Три номера вызываются нажатием одной из кнопок "М1, М2, М3", а 10 номеров- нажатием кнопки "AUTO" и одной из кнопок наборника.

Занесение номеров в ячейки М1,М2,М3:
1. Снимите трубку или нажмите кнопку "SPEAKERPHONE".
2. Нажмите кнопку "STORE".
3. Наберите требуемый номер.
4. Нажмите кнопку "STORE".
5. Нажмите кнопку М1.
6. Положите трубку или нажмите кнопку "SPEAKERPHONE".

Занесение десяти номеров в ячейки наборника:
1. Снимите трубку или нажмите кнопку "SPEAKERPHONE".
2. Нажмите кнопку "STORE".
3. Наберите требуемый номер.
4. Нажмите кнопку "STORE".
5. Нажмите кнопку "AUTO", а затем - одну из кнопок наборника (0-9), которая станет ячейкой памяти.
6. Положите трубку или нажмите кнопку "SPEAKERPHONE".

Извлечение из памяти:
1. Снимите трубку или нажмите кнопку "SPEAKERPHONE".
2. Нажмите кнопку ячейки, куда был занесён требуемый номер - М1,М2,М3 либо кнопку "AUTO" и одну из цифровых кнопок (0-9).

Функция HOLD
Если во время разговора Вы хотите перейти к параллельнному аппарату, нажмите кнопку "HOLD" и положите трубку (либо нажмите кнопку спикерфона). Над кнопкой загорится красный светодиод. Теперь Вы можете перейти к другому аппарату. После окончания разговора обязательно нажмите кнопку "HOLD" на первом аппарате, иначе Ваша линия будет постоянно занята. Если Вам нужно вернуться к первому аппарату, положите трубку на втором и снимите трубку (либо нажмите кнопку спикерфона) на первом.

Настенное крепление
Для настенной установки в комплекте поставляется съёмное крепление. Специальная вставка под трубкой должна быть перевёрнута штырьком вверх.

Функция FLASH
Кнопка "FLASH" (на некоторых моделях - кнопка R) используется для разрыва и повторного соединения с линией, а также при работе с мини-АТС.