«ГЕЛЛА-ТЕЛЕКОМ» - телефонные аппараты и оборудование

тел. (095) 236-6228,   www.hella.ru,   mailto: info@hella.ru

Инструкции по эксплуатации телефонных аппаратов «Unitel City»

МОЖАЙСК

Переключение импульс-тон 
Постоянное переключение осуществляется переключателем “PULSE/TONE” на задней стенке аппарата. После переключения обязательно положите трубку. 

Громкая связь
Вы можете набирать номер, заносить номера в память, не поднимая трубку. Для этого надо нажать кнопку “H/F” (кнопка с изображением громкоговорителя). 

Повтор номера
Снимите трубку или нажмите кнопку “H/F” (кнопка с изображением громкоговорителя), дождитесь сигнала и нажмите кнопку “REDIAL”. Автоматически будет повторен последний набранный номер.

Функция “FLASH”
При помощи кнопки “FLASH” Вы можете сбросить линию и вновь соединиться с ней. Эта функция используется также при работе с мини-АТС. Длительность меняется переключателем на правой боковой стороне аппарата. 

Удержание линии (HOLD)
Вы можете временно положить трубку, не разъединяясь с собеседником (например, если Вам надо позвать кого-либо к аппарату). Для этого нажмите кнопку “HOLD” и положите трубку. Для продолжения разговора просто снимите трубку.

Память на 20 номеров 
Вы можете занести в память аппарата 20 номеров.

Занесение в память 10 номеров "прямого" набора:
1.Снимите трубку или нажмите кнопку “H/F”.
2.Нажмите кнопку "STORE".
3.Наберите запоминаемый номер.
4.Нажмите кнопку "STORE".
5.Нажмите одну из 10 кнопок ячеек памяти, находящихся в верхней части аппарата (кнопки М1-М10).
6.Положите трубку или нажмите кнопку “H/F”.

Извлечение из памяти 10 номеров "прямого" набора:
1.Снимите трубку или нажмите кнопку “H/F”.
2.Нажмите кнопку той ячейки, куда был занесён требуемый номер. 

Занесение в память 10 номеров, вызываемых с помощью кнпки "PAGE" и одной из кнопок "прямого" набора: 
1. Снимите трубку или нажмите кнопку “H/F”. 
2. Нажмите кнопку "STORE".
3. Наберите запоминаемый номер.
4. Нажмите кнопку "STORE".
5. Нажмите сначала кнопку "PAGE", а затем - одну из кнопок ячеек памяти (кнопки М1-М10), расположенных в верхней части аппарата.
6. Положите трубку или нажмите кнопку “H/F”.

Извлечение из памяти 10 номеров, вызываемых с помощью кнопки "PAGE":
1.Снимите трубку или нажмите кнопку “H/F”.
2.Нажмите кнопку "PAGE", а затем - кнопку той ячейки, куда был занесён требуемый номер (например, "PAGE"+"М4"). 

Функция "SAVE"
При помощи этой функции Вы можете запомнить один наиболее важный номер, либо номер, только что набранный Вами. Для запоминания только что набранного номера нажмите кнопку "SAVE". Для запоминания номера во время разговора нажмите кнопку "STORE", введите запоминаемый номер, снова нажмите кнопку "STORE", а затем нажмите кнопку "SAVE". Для вызова номера снимите трубку или нажмите кнопку “H/F”, затем нажмите кнопку "SAVE".

Пауза
При наборе номера, а также при занесении номеров в память Вы можете вносить паузу длительностью 3,6 сек. Для этого в необходимый Вам момент нажмите кнопку "PAUSE".

Регулировка звонка
Громкость звонка регулируется рычагом "RINGER" на правой боковой стороне аппарата. ”HI“ - нормальная, “MI” - средняя, "LO" - пониженная.

Отключение микрофона
Осуществляется во время разговора нажатием и удержанием кнопки "MUTE".