«ГЕЛЛА-ТЕЛЕКОМ» - телефонные аппараты и оборудование

тел. (095) 236-6228,   www.hella.ru,   mailto: info@hella.ru

Инструкции по эксплуатации телефонных аппаратов «Unitel City»

МУРМАНСК

Переключение импульс-тон 
Постоянное переключение осуществляется переключателем “PULSE/TONE” на задней стенке аппарата. После переключения обязательно положите трубку.  В некоторых версиях Вы также можете во время разговора кратковременно переключаться с импульсного на тональный набор. Для этого нажмите кнопку “звёздочка” или кнопку "TONE". После того, как Вы опустите трубку, способ набора автоматически переключится в импульсный режим.

Громкая связь
Вы можете набирать номер и заносить номера в память, не поднимая трубку. Для этого надо нажать кнопку “H/F”. 

Повтор номера
Снимите трубку или нажмите кнопку “H/F”, дождитесь сигнала и нажмите кнопку “REDIAL”. Автоматически будет повторен последний набранный номер.

Функция “FLASH”
При помощи кнопки “FLASH” Вы можете сбросить линию и вновь соединиться с ней. Эта функция используется также при
работе с мини-АТС. 

Функция “HOLD”
Вы можете во время разговора на время положить трубку, не разъединяясь с абонентом (например, если Вам надо позвать кого-либо к телефону). Для этого нажмите кнопку “HOLD” и положите трубку. Для продолжения разговора просто снимите трубку. 

Память на 20 номеров 
Вы можете занести в память аппарата 20 номеров. 

Занесение в память 10 номеров "прямого" набора:
1.Снимите трубку или нажмите кнопку “H/F”.
2.Нажмите кнопку "STORE".
3.Наберите запоминаемый номер.
4.Нажмите кнопку "STORE".
5.Нажмите одну из 10 кнопок ячеек памяти, находящихся слева от трубки (кнопки 1-10).
6.Положите трубку или нажмите кнопку “H/F”. 

Извлечение из памяти 10 номеров "прямого" набора:
1.Снимите трубку или нажмите кнопку “H/F”.
2.Нажмите кнопку той ячейки, куда был занесён требуемый номер.

Занесение в память 10 номеров, вызываемых с помощью кнпки "PAGE" и одной из кнопок "прямого" набора:
1. Снимите трубку или нажмите кнопку “H/F”.
2. Нажмите кнопку "STORE".
3. Наберите запоминаемый номер.
4. Нажмите кнопку "STORE".
5. Нажмите сначала кнопку "PAGE", а затем - одну из кнопок "прямого" набора (кнопки 1-10), расположенных слева от трубки.
6. Положите трубку или нажмите кнопку “H/F”.

Извлечение из памяти 10 номеров, вызываемых с помощью кнопки "PAGE":
1.Снимите трубку или нажмите кнопку “H/F”.
2.Нажмите кнопку "PAGE", а затем - кнопку той ячейки, куда был занесён требуемый номер (например, "PAGE"+"4"-слева от трубки). 

Функция "SAVE"
При помощи этой функции Вы можете запомнить один наиболее важный номер, либо номер, только что набранный Вами. Для запоминания только что набранного номера нажмите кнопку "SAVE". Для запоминания номера во время разговора нажмите кнопку "STORE", введите запоминаемый номер, снова нажмите кнопку "STORE", а затем нажмите кнопку "SAVE". Для вызова номера снимите трубку или нажмите кнопку “H/F”, затем нажмите кнопку "SAVE".

Пауза
При наборе номера, а также при занесении номеров в память Вы можете вносить паузу длительностью 3,6 сек. Для этого в нужный момент нажмите кнопку "PAUSE".

Регулировка звонка
Громкость звонка регулируется рычагом "RINGER" на тыльной стороне аппарата. ”HI“ - нормальная, “MI” - средняя, "LO" - пониженная.

Отключение микрофона
Осуществляется нажатием и удержанием кнопки "MUTE".