«ГЕЛЛА-ТЕЛЕКОМ» - телефонные аппараты и оборудование

тел. (095) 236-6228,   www.hella.ru,   mailto: info@hella.ru

Инструкции по эксплуатации телефонных аппаратов «Unitel City»

САРАТОВ

ВНИМАНИЕ! Для нормальной работы спикерфона, памяти и постоянно работающего дисплея в аппарат необходимо вставить 3 батарейки типа ААА (1,5 В).  Если батарейки не вставлены, дисплей будет отображать информацию только при поднятой трубке, а спикерфон всё равно будет работать. Однако в этом случае, если при нажатии кнопки “SP-PHONE” спикер не включится, поднимите и положите трубку. После этого на несколько часов функция восстановится. 

Переключение импульс/тон
Постоянное - переключатель “TONE/PULSE” на задней стенке. После переключения обязательно положите трубку. Если Ваш аппарат снабжён кнопкой "Р-Т" рядом с клавиатурой, Вы можете во время разговора временно переключать режим. По окончании разговора способ набора автоматически переключится на первоначальный. 

Спикерфон
Вы можете набирать номер, заносить номера в память и вести разговор, не поднимая трубки. Для этого нажмите кнопку “SPEAKER-PHONE”. Громкость динамика регулируется скользящим рычагом на правой стенке аппарата.  

Часы, календарь, таймер 
Установка часов и календаря:
1. Нажмите кнопку “STORE”. 
2. Нажмите кнопку “СLOCK”.
3. Введите месяц, дату, режим “АМ/РМ”, часы, минуты. Для ввода режима АМ или РМ используйте кнопки “звёздочка” и “решётка” - * и #.
4. Нажмите кнопку “STORE”. 
Для отображения времени текущего разговора нажмите кнопку “TIMER”. Для остановки отсчёта ещё раз нажмите её. При нажатии
кнопки “СLOCK” дисплей вернётся к отображению даты.

Повтор последнего номера
1. Снимите трубку или нажмите кнопку “SPEAKER-PHONE”, дождитесь гудка.
2. Нажмите кнопку “REDIAL” - последний набранный номер будет  повторен автоматически. 

Память на 30 номеров
ВНИМАНИЕ! Для этой функции обязательна вставка батареек!

Запись в память 15 номеров, вызываемых нажатием одной кнопки:
1. При опущенной трубке нажмите кнопку “STORE”. 
2. Нажмите номер ячейки, куда будет занесён номер - одну из 15 кнопок под дисплеем (это будут ячейки с 1 по 15).
3. Наберите требуемый номер.
4. Нажмите кнопку “STORE”.  

Запись в память 15 номеров, вызываемых нажатием двух кнопок:
1. При опущенной трубке нажмите кнопку “STORE”. 
2. Нажмите кнопку "BANK" и номер ячейки, куда будет занесён номер - одну из 15 кнопок под дисплеем (это уже будут ячейки с 16 по 30).
3. Наберите требуемый номер.
4. Нажмите кнопку “STORE”. 

Извлечение номеров из памяти:
1. Снять трубку или нажать кнопку “SP-PHONE”, дождаться гудка.
2. Нажать кнопку ячейки, куда был занесён номер - для номеров с 1 по 15, либо нажать кнопку "BANK" и затем - номер ячейки - для номеров с 16 по 30.

Для поиска свободных ячеек памяти при поднятой трубке нажмите кнопку "SEARCH". Для пролистывания списка памяти нажмите кнопку "SEARCH" при опущенной трубке. Номер, высветившийся при этом на дисплее, при поднятии трубки или включении Спикерфона набирается автоматически. Для выхода из этого режима нажмите кнопку “СLOCK”.

Автодозвон (с персональными установками)
Если номер занят, нажмите кнопку "REDIAL". Через некоторое время включится спикерфон и будет набран номер; если же линия будет занята, спикерфон выключится и через определённое время. снова включится для набора номера. Для отмены автодозвона дважды нажмите кнопку “SPEAKER-PHONE”. Установка времени между включениями автодозвона (10-60 сек.) и количества гудков для срабатывания автодозвона (1-15 гудков):
1. При опущенной трубке нажмите кнопку “STORE”. 
2. Нажмите кнопку “REDIAL” и введите данные.
3. Нажмите кнопку “STORE”. 

Ошибки при программировании
Если в процессе какой-либо операции будет нажата не та кнопка, на дисплее появится надпись “ERROR”. Вы должны начать процесс снова.

Функция “FLASH” (с изменяемым временем)
Для сброса линии и повторного с ней соединения нажмите “FLASH”. Эта кнопка также используется при работе с мини-АТС. Если Ваш аппарат снабжён возможностью изменения времени этой функции:
1. При опущенной трубке нажмите кнопку “STORE”. 
2. Нажмите кнопку “FLASH” и кнопками наборника выберите длительность (90-900 ms).
3. Нажмите кнопку “STORE”. 

Пауза (программируемая)
При наборе номера и занесении его в память вы можете вставлять паузу (например, при междугороднем звонке). Для этого нажмите кнопку “PAUSE”. Программирование времени паузы:
1. При опущенной трубке нажмите кнопку “STORE”. 
2. Нажмите кнопку “PAUSE” и кнопками наборника выберите длительность (1-5 сек.).
3. Нажмите кнопку “STORE”. 

Функция “HOLD”
Во время разговора Вы можете положить трубку и перейти к параллельному аппарату. Для этого нажмите кнопку “HOLD” и положите трубку. После окончания разговора обязательно нажмите кнопку “HOLD” на первом аппарате, иначе Ваша линия будет постоянно занята.