«ГЕЛЛА-ТЕЛЕКОМ» - телефонные аппараты и оборудование

тел. (095) 236-6228,   www.hella.ru,   mailto: info@hella.ru

Инструкции по эксплуатации телефонных аппаратов «Unitel City»

ТОРЖОК

Переключение импульс-тон. 
Постоянное переключение осуществляется переключателем “Т-Р” на боковой стороне трубки. После  переключения обязательно положите трубку. Вы также можете во время разговора кратковременно переключаться с импульсного на тональный набор. Для этого нажмите кнопку “Р-Т” на клавиатуре. После того, как Вы опустите трубку, способ набора автоматически переключится в импульсный режим.

Повтор номера.
Снимите трубку, дождитесь сигнала и нажмите кнопку “REDIAL”. Автоматически будет повторен последний набранный номер.

Световая индикация вызова.
Ваш телефонный аппарат имеет загорающийся во время звонка светодиод, который работает даже при отключённом звонке.

Функция FLASH.
При помощи кнопки “FLASH” Вы можете сбросить линию и вновь соединиться с ней. Эта функция используется также при работе с мини-АТС.

Память на 13 номеров.
Вы можете занести в память аппарата 13 номеров, 3 из которых будут вызываться нажатием одной кнопки, а 10 - двух кнопок.

Запись трёх “быстрых” номеров в память:
1. Снять трубку.
2. Нажать кнопку “STORE”.
3. Набрать запоминаемый номер.
4. Нажать кнопку “STORE” .
5. Нажать кнопку ячейки, куда будет занесён номер - одну из кнопок “М1,М2,М3”.
6. Положить трубку .

Вызов “быстрого” номера из памяти:
1. Снять трубку, ,дождаться гудка.
2. Нажать кнопку ячейки памяти, куда был занесён требуемый номер - кнопки “М1,М2,М3”. 

Запись десяти номеров в память:
1. Снять трубку.
2. Нажать кнопку “STORE”.
3. Набрать запоминаемый номер.
4. Нажать кнопку “STORE” .
5. Нажать кнопку ячейки, куда будет занесён номер - одну из цифровых кнопок (от 0 до 9).
6. Положить трубку. 

Вызов десяти номеров из памяти:
1. Снять трубку, дождаться гудка.
2. Нажать кнопку “AUTO”. 
3. Нажать кнопку ячейки памяти, куда был занесён требуемый номер - одну из цифровых кнопок (0-9). 

Функция SAVE
Эта функция служит для быстрого запоминания и последующего вызова одного номера. Наберите требуемый номер и нажмите кнопку "SAVE". Для вызова номера поднимите трубку и нажмите кнопку "SAVE". Эта функция может применяться и во время разговора.

Функция PAUSE
При наборе и занесении в память номера Вы можете запрограммировать паузу. Для этого в нужное Вам время нажмите кнопку "PAUSE".

Отключение микрофона.
Во время разговора осуществляется нажатием  и удержанием кнопки “MUTE”. Отключение и регулировка звонка. Звонок отключается и регулируется рычагом “RINGER” на нижней стороне аппарата. “OFF”-выключен, "HI"- нормальная громкость, "LO"- пониженная громкость.

Настольно-настенное исполнение.
Ваш телефонный аппарат может крепиться на стене, для чего на нижней стороне аппарата имеются отверстия для шурупов.