«ГЕЛЛА-ТЕЛЕКОМ» - телефонные аппараты и оборудование

тел. (095) 236-6228,   www.hella.ru,   mailto: info@hella.ru

Инструкции по эксплуатации телефонных аппаратов «Unitel City»

ВЛАДИМИР

Переключение импульс-тон 
Постоянное переключение осуществляется переключателем “Т-Р” на клавиатуре. После переключения обязательно положите трубку. 

Повтор номера
Снимите трубку, дождитесь сигнала и нажмите кнопку “REDIAL”. Автоматически будет повторен последний набранный номер.

Световая индикация вызова
Ваш телефонный аппарат имеет загорающийся во время звонка светодиод, который работает даже при отключённом звонк

Функция “FLASH”
При помощи кнопки “FLASH” Вы можете сбросить линию и вновь соединиться с ней. Эта функция используется также при работе с мини-АТС.

Память на 13 номеров
Вы можете занести в память аппарата 13 номеров, 3 из которых будут вызываться нажатием одной кнопки, а 10 - двух кнопок.
Запись трёх “быстрых” номеров в память:
1. Снять трубку.
2. Нажать кнопку “STORE”.
3. Набрать запоминаемый номер.
4. Нажать кнопку “STORE” .
5. Нажать кнопку ячейки, куда будет занесён номер - одну из кнопок “М1,М2,М3”.
6. Положить трубку .

Вызов “быстрого” номера из памяти:
1. Снять трубку, ,дождаться гудка.
2. Нажать кнопку ячейки памяти, куда был занесён требуемый номер - кнопки “М1,М2,М3”.

Запись десяти номеров в память:
1. Снять трубку.
2. Нажать кнопку “STORE”.
3. Набрать запоминаемый номер.
4. Нажать кнопку “STORE” .
5. Нажать кнопку ячейки, куда будет занесён номер - одну из цифровых кнопок ( от 0 до 9).
6. Положить трубку. 

Вызов десяти номеров из памяти:
1. Снять трубку, дождаться гудка.
2. Нажать кнопку “AUTO”. 
3. Нажать кнопку ячейки памяти, куда был занесён требуемый номер - одну из цифровых кнопок (0-9). 

Отключение микрофона
Во время разговора осуществляется нажатием и удержанием кнопки “MUTE”. 

Отключение звонка. 
Звонок отключается рычагом “RINGER” на нижней стороне аппарата. ”ON“-включен, “OFF”-выключен.

Настольно-настенное исполнение
Ваш телефонный аппарат может крепиться на стене, для чего на нижней стороне аппарата имеются отверстия для шурупов.