«ГЕЛЛА-ТЕЛЕКОМ» - телефонные аппараты и оборудование

тел. (095) 236-6228,   www.hella.ru,   mailto: info@hella.ru

Инструкции по эксплуатации телефонных аппаратов «Unitel City»

ВОСКРЕСЕНСК

ВНИМАНИЕ! Для нормальной работы спикерфона и постоянно работающего дисплея в аппарат необходимо вставить 3 батарейки типа ААА (1,5 В).  Если батарейки не вставлены, дисплей будет отображать информацию только при поднятой трубке, а спикерфон всё равно будет работать. Однако в этом случае, если при нажатии кнопки “SP-PHONE” спикер не включится, поднимите и положите трубку. После этого на несколько часов функция восстановится.

Переключение импульс/тон
Постоянное - переключатель “TONE/PULSE” на правой стенке. После переключения обязательно положите трубку. Временное переключение в тональный режим - кнопка "Р-Т" над клавиатурой. 

Спикер - фон
Вы можете набирать номер, заносить номера в память и вести разговор, не поднимая трубки. Для этого нажмите кнопку “SP-PHONE”. Громкость динамика регулируется скользящим рычагом на правой стенке аппарата. 

Часы, календарь, будильник, таймер 
Установка часов и календаря:
1. Нажмите кнопку “STORE”. 
2. Нажмите кнопку “СLOCK”.
3. Введите месяц, дату, режим “АМ/РМ”, часы, минуты. Для ввода режима АМ или РМ используйте кнопки “звёздочка” и “решётка” - * и #.
4. Нажмите кнопку “STORE”. 

Установка будильника:
1. Нажмите кнопку “STORE”.
2. Нажмите кнопку “ALARM”.
3. Установите режим “АМ” или “РМ”, час, минуту включения. РМ и АМ устанавливаются кнопками “звёздочка” и “решётка” - * и #.
4. Нажмите кнопку “STORE”.

Сигнал будильника звучит 60 сек., затем выключается. Чтобы прервать его, нажмите кнопку “ALARM”. Для отображения времени текущего разговора нажмите кнопку “TIMER”. Для остановки отсчёта ещё раз нажмите её. При нажатии
кнопки “СLOCK” дисплей вернётся к отображению реального времени.

Повтор последнего номера
1. Снимите трубку или нажмите кнопку “SP-PHONE”, дождитесь гудка.
2. Нажмите кнопку “REDIAL” - последний набранный номер будет  повторен автоматически. 

Память на 30 номеров
Запись в память:
1. Нажмите кнопку “STORE”. 
2. Кнопками наборника нажмите номер ячейки, куда будет занесён номер - от 01 до 30.
3. Наберите требуемый номер.
4. Нажмите кнопку “STORE”. 

Извлечение номеров из памяти:
1. Снять трубку или нажать кнопку “SP-PHONE”, дождаться гудка.
2. Нажать кнопку “MEMO”.
3. Нажать номер ячейки, в которую был занесён номер - от 01 до 30. 

Автодозвон
Если номер занят, положите трубку (или нажмите кнопку “SP-PHONE”) и нажмите кнопку "AUTO-REDIAL"(если она есть) или кнопку “REDIAL” (если кнопки "AUTO-REDIAL" нет). Через некоторое время включится спикерфон и будет набран номер; если же линия будет занята, спикерфон выключится и через 30 сек. снова включится для набора номера.

Ошибки при программировании
Если в процессе какой-либо операции будет нажата не та кнопка,
на дисплее появится надпись “ERROR”. Вы должны начать процесс
снова.

Функция “FLASH”
Для сброса линии и повторного с ней соединения нажмите “FLASH”. Эта кнопка также используется при работе с мини-АТС.

Пауза
При наборе номера и занесении его в память вы можете вставлять паузу длительностью 3,6 сек. (например, при междугороднем звонке). Для этого нажмите кнопку “PAUSE”.

Клавиша "HOLD"- удержание линии
Во время разговора Вы можете положить трубку, не разъединяясь с абонентом (например, если Вам надо позвать кого-либо к аппарату).  Для этого нажмите кнопку "HOLD" и положите трубку. Если Вы говорили по спикерфону, нажмите кнопку "HOLD". В обоих случаях будет звучать музыка. Для продолжения разговора просто снимите трубку или нажмите кнопку спикерфона. 

Кнопка "SEARCH"
Если Ваш аппарат снабжён этой кнопкой, используйте её для проверки занесённых в память номеров. 

Настольно-настенное исполнение
Ваш телефонный аппарат может монтироваться на стене, для чего в комплект включено специальное съёмное крепление.